## Slide 1: Ejercicios de Subredes 2: Martínez Coronel Brayan Yosafat

## Slide 2
150.1.0.0 50 sr
90 host
6 bits prestados=bits de subred
2^6= 64 subredes
150.1.0.0
Se divide entre 2, el residuo va en el último bit de Red
150.1.00000000.1000 0000
150.1.00000000.1111 1111
150.1.10001001.1000 0000 275/2 = 137 y sobra 1
150.1.10001001.1111 1111
150.1.10100110.1000 0000 333/2 = 166 y sobra 1
150.1.10100110.1111 1111
150.1.11111010.0000 0000 500/2 = 250 no sobra
150.1.11111010.0111 1111
7 bits host
2^7= 128 dir IP
64-2 =62 dir Host
0
0
Subred | Dir SubRed | Rango de host | Broadcast | DG
1 | 150.1.0.128/25 | 150.1.0.129/25 a 150.1.0.254/25 | 150.1.0.255/25 | 
275 | 150.1.137.128/25 | 150.1.137.129/25 a 150.1.137.254/25 | 150.1.137.255/25 | 
333 | 150.1.166.128/25 | 150.1.166.129/25 a 150.1.166.254/25 | 150.1.166.255/25 | 
500 | 150.1.250.0/25 | 150.1.250.0/25 a 150.1.250.126/25 | 150.1.250.127/25 | 
Ejercicio 1

## Slide 3
9.0.0.0 Dividir en 2000 Subredes
0
0
Subred | Dir SubRed | Rango de host | Broadcast | DG
9 | 9.1.32.0/19 | 9.1.32.1/19 a 9.1.63.254/19 | 9.1.63.255/19 | 
257 | 9.32.32.0/19 | 9.32.32.1/19 a 9.32.63.254/19 | 9.32.63.255/19 | 
1554 | 9.194.64.0/19 | 9.194.64.1/19 a 9.1.95.254/19 | 9.194.95.255/19 | 
9.11111111.11100000. 0000 0000
Se divide entre 2^3, el residuo va en el último bit de Red
9.00100000.00100000. 0000 0000 257/8 = 32 sobra 1
9.00100000.00100000. 0000 0000
9.00000001.00100000. 0000 0000 9/8 = 1 y sobra 1
9.00000001.00100000. 0000 0000
9.11000010.01000000. 0000 0000 1554/8 = 194 y sobran 2
9.11000010.01000000. 0000 0000